## Slide 1
HL만도 & HL클레무브 IVS 3기
ADAS 센서 데이터 사전 처리
및 판단 로직 이해 (자율주행 기반 차선 변경 가능성 판단 UI 시스템)
K-Digital Training
팀명: A다’s
팀원: 김호진, 신석환, 박상우, 유형종
멘토: 강창묵 교수

## Slide 2
목 차
K-Digital Training
프로젝트 개요
01
프로젝트 팀 구성 및 역할
02
프로젝트 수행 절차 및 방법
03
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 3
K-Digital Training
프로젝트 개요
01
4
프로젝트 구조
프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도
1
실주행 로그 기반 차선 변경 추천과 실제 주행 비교/분석
운전자 편의성 강화 및 안전성 향상
2
프로젝트 내용
자율주행 기반 차선 변경 가능성 판단 UI 시스템
3
활용 장비 및 재료
MATLAB
Chat GPT
5
활용방안 및 기대 효과
자율주행 시 차선 변경 안전성 향상
운전자 편의성 강화
교통 흐름 개선
사각지대 차량 탐지(BSD)
앞차와의 거리(CIPV)
GPS데이터(곡률, 터널)

## Slide 4
K-Digital Training
프로젝트 팀 구성 및 역할
02
해당 프로젝트를 진행하면서 훈련생 별로 주도적으로 참여한 부분을 중심으로 작성한다.
훈련생 | 역할 | 담당 업무
신석환 | 팀장 | 
김호진 | 팀원 | 
박상우 | 팀원 | 
유형종 | 팀원 | 
강창묵 교수 | 멘토 | 
BSD 알고리즘 구현
PT자료 제작 및 말표
측면 차량 판별 알고리즘 설계
CIPV 판단 로직 설계 및 구현
외부 데이터 수집
UI 디자인 및 제작
종합 추월 가능 여부 판단 로직 구현
활용 DB 분석 및 정리
데이터 파일 처리 및 프로젝트 조언

## Slide 5
K-Digital Training
프로젝트 수행 절차 및 방법
03
프로젝트의 사전 기획과 프로젝트 수행 및 완료 과정으로 나누어서 작성한다.
구분 | 기간 | 활동 | 비고
사전 기획 | 4/16(수) |  | 아이디어 선정
데이터 수집 | 4/16(수) |  | 로깅 데이터 분석
모델링 | 4/16(수) ~ 4/17(목) |  | 
총 개발기간 | 4/16(수) ~ 4/17(목) (총 20시간) |  | 
기획안 작성
mat 파일 데이터 도출 및 분석
프로젝트 계획 수립
BSD
CIPV
UI

## Slide 6
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
프로젝트 결과물이 도출된 과정을 세부적으로 작성한다.
프로젝트
수행 경과
2
CIPV 판단 로직 설계와 차선 정보 처리 알고리즘 구현
3
BSD 영역 및 판단 알고리즘 구현
활용 데이터 설명
1
4
프로젝트 결과물

## Slide 7
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04-1
활용 데이터 설명
DB | 설명
 | 차량으로부터 앞 차량까지의 종방향 거리(m)
 | 중앙 차선의 Y좌표값 (왼쪽/오른쪽 차선의 평균)
 | 중앙선의 1차 미분값이며, 이 값은 차선의 기울기(방향 각도)를 의미
 | 기울기의 변화량으로서, 이 값이 클수록 급격한 곡선임을 나타냄
강창묵 교수 | CIPV가 몇 프레임동안 유지되는지 카운팅
 | 차량의 2차원 속도 (차량의 전진 속도, m/s 단위)
CrdACCMoveDst
y_c_temp
dy
d2y
cipv_cnt
Speed2D

## Slide 8
CIPV
CIPV (Closest In-Path Vehicle): 주행 경로 상에서 내 차 바로 앞에 위치한 가장 가까운 차량
PosX0? / PosY0?: 전방 레이더(Radar) 센서로 감지한 8대 차량의 현재 X, Y 위치 정보
threshold_offset_x(y): 내 차선에 있는 앞 차량을 판단하기 위한 거리 허용값 설정
CIPV 발동 조건
종방향: 3~80m (±5m) 이내
횡방향: 내 차선 중앙 (±3.5m) 이내
두 조건 모두 충족했을 때 감지
* 추가(옆 차량 인식)
CIPV ON: 양측 차량 CIPV차량 +30m인식
CIPV OFF: 안전거리
차선 변경 감지 및 차선 정보 처리 알고리즘
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04-2

## Slide 9
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04-2
수정 전
수정 후

## Slide 10
BSD
BSD (Blind Spot Detection): 차량의 좌우 측후방 사각지대에 차량이 존재하는지를 판단하는 기능
SOW_x_pos_? / SOW_y_pos_?: 측후방 레이더(Radar)로 감지한 객체의 상대 위치 좌표 정보
BSD 영역
좌측 사각지대 : X = [-10, 1], Y = [0.5, 5.5]
우측 사각지대 : X = [-10, 1], Y = [-5.5, -0.5]
기준
실제 감지 영역은 부채꼴이지만, 여기서는 직사각형으로 단순화.
X축 범위 [-10, 1]
차량의 뒤 10m에서 앞 1m까지가 감시
Y축 범위 [0.5, 5.5] [-5.5, -0.5]
옆 차선의 차량이 위치할 가능성이 높은 범위로 차량 중심선에서 양쪽으로 약 0.5m~5.5m까지 떨어진 위치를 감시
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04-3

## Slide 11
UI/UX
추월 추천 발동 조건
곡률이 작음 (is_curved = 0)
터널이 아님 (is_in_tunnel = 0)
BSD 영역에 차량 없음 (BSD_L = 0, BSD_R = 0)
안전거리 내 5초 동안 차량 존재 (is_safe_dst = 1)
좌우 양쪽 차량이 모두 존재하지는 않음 (~(is_car_r && is_car_l))
is_curved
차량의 전방 15m 위치에 해당하는 좌표 인덱스 찾기
y_c_temp(중앙차선의 좌표)의 1차 미분값(dy) => 도로의 횡방향 기울기
위에서 구한 기울기의 미분값의 2차 미분값(d2y)을 계산 => 도로의 곡률 변화율
curv(곡률)이 0.002를 초과하면 is_curved = 1
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04-4

## Slide 12
영상시연 및 저장 결과
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04-4
총 추월 추천 수 (연속 제거): 11
추천 중 실제 차선 변경 수 (반응시간 40프레임 포함): 4
(실제 차량 차선 변경 횟수 / 차선 변경 추천 횟수) *100: 36.36%

## Slide 13
감사합니다.